## Slide 1
MAESTRO NAZİLLİ DİSTİLASYON TAKİP EKRANI
Mart 2022

## Slide 3
Nazilli Distilasyon Takip Ekran Görüntüleri

## Slide 4
Nazilli Distilasyon Takip Ekran Görüntüleri

## Slide 5
Kirli Alkol Besleme Debisine göre Buhar Tüketimi
Alkol Besleme m3/h | Buhar Tüketimi Kg/m3
10 | 378
11 | 366
12 | 361
13 | 351
14 | 337
15 | 328
16 | 320
17 | 311
Chart: Tuzlu Alkol Besleme - Buhar Tüketimi
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Buhar Tüketimi Kg/m3 | 377.5299 | 365.7184 | 360.5938 | 351.1145 | 337.4271 | 328.0804 | 320.1014 | 310.7775
Yaklaşık 2 aylık veriler incelendiğinde Kirli Alkol beslemesi artırıldığında birim alkol başına buhar tüketimi azalıyor.

## Slide 6
13 -16 m3 /h Karşılaştırma Tablosu
Veriler incelenmeden önce en fazla çalışılan besleme alkolü ile max besleme alkolü karşılaştırıldığında max alkol beslemesinde günlük 7-8 ton buhar tasarrufu görülüyor.

## Slide 7
Aylık Tasarruf
Çalışma şekli değiştirilerek tesis sürekli çalıştırmak yerine tam kapasite çalıştırılıp ihtiyaca göre dur kalk yapıldığında yaklaşık 7 -8 ton buhar tasarrufu ön görülüyor.
Duruş ve kalkışta gelecek verimsizlikler düşüldüğünde aylık 3500 USD tasarruf gözüküyor.